## Slide 1
ICARUS
数字 IP 验证智能体
AI+集成电路
第三方 API 规划测试，独立判据解释仿真
2026-10-04
Notes: ICARUS 针对小型数字 IP 的测试规划与仿真复核。模型通过第三方 API 提出测试输入，受控执行器用 Icarus 运行真实 RTL，再由明确的参考模型或人工规格判据检查结果。项目没有训练自己的基础模型，也不把模型的自然语言结论当作电路正确性的证明。
来源与口径：项目原创示意素材：ui/assets/verification-map.svg。此图是视觉示意，不代表实物硬件或测试现场。作品没有自行训练基础模型权重，使用第三方模型API推理。真人试用与独立人工审核原件尚未补入。

## Slide 2
数字 IP 的验证需求
02
测试输入能运行
还需要覆盖关键行为
复位、空满边界、串行帧和反压
都需要具体的激励与正确的采样时刻
使用对象
数字电路学习者
小型 IP 开发者
技术复核人员
需求依据是本项目的真实执行记录。真人任务计时和独立人审原件仍需补入。
Notes: 能生成可运行的输入，只解决了验证的第一步。复位、FIFO 空满边界、UART 的完整串行帧，以及握手缓存的反压，都有具体的时序条件。我们的需求分析来自这些案例的执行和失败记录，没有虚构行业访谈或节省时间的百分比。面向数字电路学习者、小型 IP 开发者，以及需要复核记录的人。
来源与口径：来源：docs/experiment/agent_comparison_live_2026-10-04.md，docs/experiment/protocol_oracle_improvements_2026-10-04.md。需求来自案例执行与失败记录分析，没有行业访谈数量或未测量效率百分比。

## Slide 3
API 规划与仿真裁决的分工
03
人工规格
接口合约
模型 API
追加输入建议
受控执行器
真实 Icarus
独立判据
结果与原件
执行反馈
实际端口采样、检查摘要、覆盖缺口与剩余预算
进入下一轮测试规划，模型期望值不参与受支持设计的判定
内置判据来自已对齐参考模型。外部流程使用有限资格检查和限定输出差分。
Notes: 四个环节各自负责一件事。人工规格说明什么行为是正确的，API 决定下一组输入，执行器检查权限和预算后调用 Icarus，判据对实际输出作比较。模型只能追加输入或者停止，不能替换 DUT、修改旧向量、改变正确答案或随意执行命令。每轮把真实仿真结果和覆盖缺口反馈给模型，再决定是否补测。
来源与口径：来源：src/iverilog_ai/ai/agent.py、core/pipeline.py、core/reference_model.py。动作仅append_vectors和stop。API不能修改RTL或期望值。外部有限差分必须保留证据类型与支持范围。

## Slide 4
动作权限与统一执行预算
04
仅追加输入或停止
不能改 RTL、旧向量、判据或执行命令
模块 | 已审计参数 | 累计激励周期上限
FIFO | DATA_WIDTH=8 / DEPTH=4 | 160
UART TX | CLKS_PER_BIT=4 | 512
SPI 示例 | WIDTH=8 | 384
握手缓存 | WIDTH=8 | 160
每轮最多追加 12 向量。轮数、请求数、向量数、超时与累计周期共同约束执行。
Notes: 预注册实验给四个模块不同的累计激励周期上限。UART 和 SPI 必须等待较长的事务完成，不能拿同样的短向量数假定它们得到同等测试。每轮追加、总向量、轮数、请求数、超时和累计周期都受限制。网页允许用户自行设置预算，截图中的默认值不是预注册实验的执行配置。
来源与口径：来源：spec/agent_protocols.json；docs/experiment/agent_comparison_v2_plan_2026-10-04.md。每轮最多追加12向量，TestPlan最多200向量。周期为多轮累计搜索激励，自动初始复位不计入，参考审计单列。UI自定义预算与实验预注册预算分开。

## Slide 5
逐周期采样与 24 个功能场景
05
24
有限命名场景
依据真实输入与输出
模块 | 场景数 | 代表场景
FIFO | 7 | 空满与边界请求尝试
UART TX | 6 | 请求、busy、完整 41 拍帧
SPI 示例 | 6 | 时钟切换与完成序列
握手缓存 | 5 | 反压保持、消费和补入条件
分别报告输入尝试、输出状态和协议序列。缺样本、X/Z 或工件不匹配时保留未知。
场景命中不等于功能正确，也不代表 RTL 代码覆盖率
Notes: 当前实现记录 24 个有限命名场景，分布为 FIFO 7 个、UART 6 个、SPI 6 个和握手缓存 5 个。记录依据测试台实际采样的输入与输出，同时校验 RTL、计划、合约和测试台的工件身份。我们分别描述输入尝试、输出状态与完整协议序列；没采到、出现未知逻辑值或工件不匹配时保留未知。场景命中只说明测试到过该行为，不能替代功能正确性或 RTL 代码覆盖率。
来源与口径：来源：docs/experiment/functional_coverage_2026-10-04.md；src/iverilog_ai/core/functional_coverage.py。7+6+6+5=24个有限命名场景。采样在真实TB采样点逐周期读取端口，验证RTL/plan/contract/TB的SHA，缺失或时序不匹配为unknown。

## Slide 6
FIFO 的独立队列反例与净零修复
06
中间占用时同时接受读写
占用量应保持
第 5 拍：读 25 + 写 99 → 队列 [66, 99]
Chart: 
| 修复后 | 修复前
实际观测 | 0 | 66
228
同一 76 周期
输出比较数
首次端口差异：第 7 拍
full 旧实现 0 / 队列应为 1
修复后：1
图中为差异次数；新单点控制仍触发 56 / 46 次差异。此页为规格与实现修复，非 AI 成绩。
Notes: 旧 RTL 与旧参考模型曾共享一个错误，因此它们彼此一致仍然可能都不符合队列规格。独立队列验证在第 5 拍同时读出 25、写入 99，队列从 `[25,66]` 变为 `[66,99]`，占用量仍是 2。旧计数更新少记一次，到了第 7 拍，实际 `full=0`，独立队列应为 1。修复后这一点为 1，同样 76 周期、228 次输出比较从 66 次差异变为 0。两个重新从正确基线制作的单点错误控制仍然触发差异，所以没有把判据改松来获得一致。
来源与口径：来源：.iverilog-ai/protocol-oracle-fifo-20261004-before/evidence.json；.iverilog-ai/protocol-oracle-fifo-20261004-after-final/evidence.json；docs/experiment/protocol_oracle_improvements_2026-10-04.md。同一76周期、228次比较。第5拍（原件zero-based cycle=4）同时读写：队列[25,66]读25并写99后为[66,99]，占用量2不变；第7拍（cycle=6）first mismatch为full旧0、应1、修复后1。旧RTL和旧oracle曾共享count错误。独立deque检查后同时修RTL与模型；新两个单点控制未继承旧共同计数错误。

## Slide 7
UART 计时补全与外部变体重放
07
Chart: 
| 补全计时后 | 旧规格检查
实际观测 | 15 | 13
同一 24 个候选模块
15 个历史人工变体
3 个正确基线
3 个等价改写
3 个编译失败控制
正确和等价控制无误报
UART TX 新增逐位计时与 busy 释放期限。全 15 个外部人工变体的改进来自判据补全。
Notes: 外部重放固定 24 个候选模块，分别来自 UART RX、UART TX 和优先编码器。每个家族都有正确基线、历史人工错误变体、等价改写和编译失败控制。UART TX 原判据只检查有限事件，漏了位持续时间和 busy 不释放的问题。补全这些人工判据后，同一 15 个人工错误变体的检出从 13 个增加到 15 个。这里的收益来自判据改进，不是 API。三个家族来自同作者的两个仓库，也不是独立留出测试。
来源与口径：来源：.iverilog-ai/external/replay-20261004-protocol-v2/evidence.json；docs/experiment/protocol_oracle_improvements_2026-10-04.md。同24个冻结候选模块，uart_rx、uart_tx、priority_encoder各8项；只加强UART TX人工SPEC，外部全15个历史人工变体的检出使13/15变为15/15，不是API收益。3基线3等价3编译坏控制，来自同作者两仓库，非独立holdout。

## Slide 8
网页与命令行操作入口
08
58 / 58
UART 离线实跑比较一致
29 个测试向量
输入与结果切页保留
三种视口没有横向溢出
CLI 保存原始运行工件
截图展示当前真实控件。本页运行数字来自离线 Icarus，在线 API 成绩另页说明。
Notes: 网页提供案例选择、上传、验证目标、测试规划、仿真和结果查看。右侧是冻结版本 `28be1ed` 的 r3 网页预算与覆盖开关，只做像素裁切。左侧数字来自一次离线 UART 执行：29 个向量，58 次比较全部一致，切换页面后结果保留。三种浏览器视口没有横向溢出，手机是桌面浏览器模拟，并未声称测试了真实手机或真人使用。此前脚本定位与旧服务缓存的问题记录仍保留，最终 r3 在重启服务后完成；切页保留不等于重启进程保留内存会话。全仓回归为 1073 项通过、2 项跳过、0 失败，mypy 检查 76 源文件无误。这些是工程检查，在线 API 的能力由实验原件单独说明。
来源与口径：截图：.iverilog-ai/agent-v4-browser-20261004-r3/agent-controls-1440.png，当前机器浏览器操作，0API、0真人。截图展示真实预算和覆盖开关，未展示真实在线API Agent结果。离线UART运行29向量、58/58比较、切页保留；手机为桌面视口模拟，非真实设备。

## Slide 9
运行证据与离线重放
09
每轮保留输入、计划、测试台与仿真记录
工件 | 复核用途
RTL / 合约 / 计划 / TB 的 SHA | 核对是否使用相同输入与判据
逐周期采样和检查结果 | 定位首次差异与未知证据
API 轨迹和停止原因 | 核对请求、预算和未完成任务
日志、波形和冻结快照 | 网络中断时仍可离线重放
同主机从冻结 ZIP 解包重放：0 API 请求，547 次输出比较，0 差异。新 v2 证据另存。
Notes: 每次运行都保存 RTL、计划、测试台、日志、波形和采样记录，也保存 API 轨迹及停止原因。哈希能检查复核是否用了相同工件，逐周期记录能定位首个差异。旧证据包曾在同一主机从冻结 ZIP 解包重放，0 次 API 请求、547 次输出比较、0 次差异。这是一次机器复核，新 v2 证据另存；它不能被称为独立人工审核。
来源与口径：来源：docs/competition/ic/evidence_pack_2026-10-04.md，docs/review/ic_pack_review_2026-10-04.md。旧包41007文件含manifest，41006对象SHA核对；同主机从外部ZIP解包source执行0API重放547输出比较零差异。此为机器复核，非独立人工审核。新v2材料不在旧包内。

## Slide 10
历史 pilot 的五策略结果
10
Chart: 
| 无反馈 Agent | 反馈 Agent | 单次 API | 随机输入 | 固定模板
实际观测 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5
4 / 8
历史反馈 Agent 检出
固定和随机各 5/8
60 行 / 52 次 API 请求
开发集，仅 1 次重复
冻结版本 e9b7b8a
历史结果支持流程可运行，尚未证明 Agent 普遍提高检出率。失败与不可判定保留在分母。
Notes: 这页保留源码 `e9b7b8a` 的历史结果。在 4 个模块、8 个开发集缺陷、一次重复下，固定模板和随机各检出 5 个，单次 API 检出 2 个，反馈 Agent 检出 4 个，无反馈 Agent 检出 2 个。60 行记录包含 52 次真实 API 请求。这个结果证明流程可以真实执行，但没有证明 Agent 普遍提高了检出率。后来 RTL、判据、协议规格、周期预算与采样都变过，不能把新旧差异解释成单独一种改进的收益。
来源与口径：来源：docs/experiment/agent_comparison_live_2026-10-04.md；docs/experiment/agent-comparison-chat-2026-10-04/summary.json。冻结源码e9b7b8a，4模块8缺陷5策略1重复60行，52真实API请求234536tokens，完整失败保留。FIFO/规格/预算/采样随后都变化，不能与新版本作单因素提升归因。

## Slide 11
Agent v2：三次重复的真实结果
11
策略 | 三次检出各/8 | 无仿真轮/36 | API 请求
固定模板 | 7 / 7 / 7 | 0 | 0
均匀随机 | 8 / 8 / 8 | 0 | 0
协议随机 | 8 / 8 / 8 | 0 | 0
单次 API | 1 / 0 / 2 | 33 | 36
反馈 Agent | 1 / 0 / 0 | 30 | 41
无反馈 Agent | 3 / 0 / 0 | 28 | 42
反馈 Agent（无覆盖） | 0 / 0 / 0 | 34 | 38
137 次动作校验拒绝；125 行完全无仿真轮
c7bb280：252 任务 / 157 API 请求，所有失败保留。缺少完整仿真证据，不能宣称 AI 或覆盖增益。
Notes: 源码 `c7bb280` 的本轮记录保留 252 个任务、七策略和三次重复的完整分母，每策略每次 8 个缺陷。本地固定模板每次检出 7 个，均匀和协议随机每次检出 8 个。API 组明显较低，主要受到动作输出被严格格式校验拒绝的影响；137 行为 `policy_error`，125 行完全没有仿真轮。本轮确实发生 157 次 API 请求，但不能表述成全部任务都执行了仿真，也没满足各任务都有仿真原件的内部比较条件。失败均保留，不能宣布 AI 或覆盖反馈已带来增益。此前 `598e6dc` 的高强度思考/截断预跑，以及之后的新版本联调都另存，不替换这一批结果。
来源与口径：来源：docs/experiment/agent_comparison_v2_live_2026-10-04.md 及 .iverilog-ai/agent-comparison-v2-nonthinking-20261004/summary.json。全252任务有终态，但125行完全无round，eligible_for_frozen_comparison=false，不是252个仿真都已执行。157真实API请求，289219total tokens；actual frozen request cap335，预算理论最大360不是实际请求数。policy_error为本地格式/权限schema拒绝，不是服务商安全拒绝。三次每策略每次8个人工开发集缺陷，失败/不可判定不剔除；此前598预跑及以后v4联调均不合并。sourceguard=[]，不表示所有输出成功。

## Slide 12
v4：动作接通，检出仍待提升
12
一次重复 / 同一开发集
策略 | 检出/8 | API 请求
固定模板 | 7 | 0
均匀随机 | 8 | 0
协议随机 | 8 | 0
单次 API | 2 | 12
反馈 Agent | 6 | 29
无反馈 Agent | 7 | 27
反馈 Agent（无覆盖） | 5 | 26
94 / 94
API 决策 schema 通过 · 0 拒绝
28be1ed · 单次重复 · 84 任务
94 请求 / 上限 120
201710 tokens
1 个正确 UART 基线无仿真轮
内部完整证据条件：未满足
反馈 6/8、无反馈 7/8，均未超过随机 8/8；不能证明覆盖因果。
新版本单次烟测不替换 c7。1 个 UART 正确基线执行失败，内部完整证据条件未满足。
后续：独立留出与多次重复、H01 真人试用、H02 独立人审。
Notes: 最后一页是不同源码 `28be1ed` 与 v4 提示格式的一次开发烟测，单列 84 个任务，不替换上一页 c7 的三次结果。实际发生 94 次请求，上限 120，共 201710 tokens；94 个动作全部通过严格 schema，0 拒绝。固定模板检出 7/8，均匀随机和协议随机各 8/8，单次 API 2/8，反馈 Agent 6/8，无反馈 Agent 7/8，无覆盖反馈 Agent 5/8。仍有一个正确 UART 基线在单次 API 策略下发生测试台生成错误，没有仿真轮，因此不能说所有正确基线已通过，内部完整证据条件仍未满足。动作结构接通不等于测试执行或功能判定全部成功。
反馈 6/8 和无覆盖反馈 5/8 来自独立随机提案，一次重复且实际请求与周期不同，不能证明覆盖反馈的因果收益；无反馈 7/8 也不支持“反馈一定提高检出”的结论。Agent 仍未超过本地随机基线。当前结论只适用于有限开发集、已执行输入和已审计参数，下一步是独立留出模块、多次重复、H01 真人任务计时与原始反馈，以及 H02 独立人员复核和跨主机重放。机器证据帮助复现这些工作，不能补成真人或人工结论。
来源与口径：来源：docs/experiment/agent_comparison_v4_smoke_2026-10-04.md；.iverilog-ai/agent-comparison-v4-smoke-20261004/summary.json、results.json、run_settings.json 与 preregistration.json。源码28be1edc8b84067912e2034567a8e8a5803b8184，提示verification-agent-v4-typed-decisions。84任务为4模块×3目标×7策略×1重复，缺陷分母每策略8，不将4正确基线加入分母。94实际请求、120请求上限、201710 total tokens；94/94响应schema通过、0拒绝不代表执行正确。43 detected、40 not_detected、1 execution_error；UART正确基线single任务sample-023为TestbenchGenerationError，无执行round，保留失败，eligible_for_frozen_comparison=false。sourceguard为空不证明全部成功。反馈6/8、无覆盖反馈5/8、无反馈7/8，一次重复且提案随机性、周期与请求不同，不支持因果或显著性；Agent未胜均匀/协议随机。未训练权重，未完成真人试用或独立人审。c7与598预跑和历史pilot分别保留、不合并。